| Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim Informacja o stanie dróg powiatowych w Powiecie Mińskim 2017 r. |
| --- |
| Opracował: inż. Michał Serwinowski |  |
| Zatwierdził: mgr inż. Andrzej Solonek |  |
| Październik 2017 r. |

Wykaz załączników:

- Informacja o stanie technicznym dróg– zał. nr 1

- Wprowadzenie

- Długość dróg oraz długość, ilość obiektów mostowych

- Ocena stanu technicznego

- Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu.

- Przykładowe zadania realizowane w 2017 r.

- Potrzeby realizacji zadań w zakresie remontów, modernizacji, odnowy dróg powiatowych – zał. nr 2

- Potrzeby realizacji zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych – zał. nr 3

- Ocena stanu technicznego obiektów mostowych – zał. nr 4

- Wykaz i stan obiektów mostowych – zał. nr 5

- Potrzeby remontów obiektów mostowych na drogach powiatowych – zał. nr 6

- Zestawienie wypadków na drogach powiatowych – zał. nr 7

Zał. nr 1

I. Informacja o stanie technicznym dróg

- Wprowadzenie

Sporządzenie informacji o stanie technicznym dróg wynika z art. 20 ust. 10 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r (Dz. U. 2015 r. poz. 460 z późn. zm), który stanowi, iż do zarządcy drogi należy w szczególności przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, oraz przepraw promowych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa drogowego w tym weryfikacje cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych.

Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu mińskiego należy do zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim. Jednostka działająca w imieniu Zarządu Powiatu Mińskiego, zarządza drogami i obiektami drogowymi w tym m.in.  zajmuje się planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wraz z obiektami drogowymi.

ZDP zarządza drogami o łącznej długości 492,294 km oraz obiektami mostowymi w ilości 39 szt. (szczegółowe dane przedstawiono w punkcie nr 2).

Zestawienie oceny stanu technicznego  realizowane jest corocznie na przełomie września i października. Ocena odnosi się do stanu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu mińskiego, przedstawiając m.in. długości dróg przydzielone do poszczególnej klasy. W ocenie stanu wskazane są także elementy wpływające na poprawę stanu technicznego – inwestycje oraz remonty nawierzchni realizowane w danym roku.

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na uszkodzenia nawierzchni są; ruch pojazdów oraz klimat. Rozwijająca się gospodarka spowodowała znaczny wzrost pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach publicznych w Polsce w tym drogach powiatowych. Zwiększyła się także liczba pojazdów ciężarowych, które załadowane do swoich górnych możliwych granic poruszają się po drogach, często nie przystosowanych konstrukcyjnie do takich obciążeń. Natomiast zmienny klimat panujący w Polsce a zwłaszcza sezon zimowy (częste przechodzenie z temperatur ujemnych na dodatnie oraz opady śniegu i śniegu z deszczem) powoduje w tych słabszych konstrukcjach nawierzchni znaczne uszkodzenia, co szczególnie można zauważyć po zakończeniu okresu zimowego.

2. Długość dróg oraz długość, ilość obiektów mostowych

- łączna ilość dróg	           492,294 km

w tym:

  - drogi twarde 	                      449,579km, tj.   91,3 %

  - drogi gruntowe                        42,715 km, tj.     8,7 %

  - długość dróg zamiejskich      468,217 km, tj.  95,1 %

  - długość dróg miejskich            24,077 km, tj     4,9 %

- łączna ilość mostów		- 39 szt. o długości  401,73 mb

w tym:

  - mosty stalowe			-   5 szt. 12,8%  /    51,20 mb

  - mosty żelbetowe		- 33 szt.  84,6% /  336,53 mb

  - mosty tymczasowe 		-   1 szt.    2,6% /    14,00 mb

    - Drogi gruntowe.

Zarząd Dróg Powiatowych w dniu powstania Powiatu Mińskiego objął utrzymaniem sieć drogową o łącznej długości ok. 510 km z czego ponad 83 km -          17 % stanowiły drogi gruntowe. Po wielu latach intensywnych działań realizujących przebudowy czy modernizację dróg gruntowych liczba ta ulęgła zmniejszeniu o połowę. Obecnie dróg posiadających nawierzchni gruntową pozostało ok. 42 km, co stanowi 8,7 % obecnej sieci dróg powiatowych.

Poniższe zestawienie przedstawia, iż w większości gmin na których występowały drogi gruntowe ich liczba zmniejszyła się o połowę.

| Gmina | Ogólna ilość dróg [km] | Ilość na 1999 r. [km] | Ilość na 2017 r. [km] | Wykonano [km] | Wykonano [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dębe Wielkie | 28,159 | 5,786 | 3,006 | 2,780 | 48,04 |
| Halinów | 39,151 | 12,572 | 5,813 | 6,759 | 53,76 |
| Stanisławów | 29,664 | 10,833 | 5,604 | 5,229 | 48,27 |
| Dobre | 60,149 | 20,564 | 12,929 | 7,635 | 37,13 |
| Jakubów | 40,985 | 1,500 | 0,614 | 0,886 | 59,07 |
| Mińsk Maz. | 25,376 | 5,493 | 2,498 | 2,995 | 54,52 |
| Siennica | 37,068 | 3,090 | 1,470 | 1,620 | 52,43 |
| Latowicz | 56,015 | 17,361 | 8,145 | 9,216 | 53,08 |
| Mrozy | 67,213 | 4,494 | 0,000 | 4,494 | 100,00 |
| Cegłów | 47,769 | 1,150 | 1,150 | 0,000 | 0,00 |
| Kałuszyn | 36,685 | 3,455 | 1,486 | 1,969 | 56,99 |
| SUMA | 468,234 | 86,298 | 42,715 | 43,583 | 50,50 |

Przedmiotowe tabela nie uwzględnia miast: Sulejówek, Mińsk Mazowiecki i Kałuszyn na których w dniu przejęcia przez Zarząd Powiatu Mińskiego nie występowały drogi o nawierzchni gruntowej. Ogólna ilość tych dróg wynosi 24,060 km

3. Ocena stanu technicznego

Podstawowym kryterium w ocenie stanu dróg jest stan nawierzchni jezdni, który w  kosztach budowy i utrzymania stanowi najważniejszy składnik.

W ocenie stanu nawierzchni większość zarządów dróg samorządowych przyjmuje 4 klasy stanu techniczno - eksploatacyjnego oznaczające;

- klasa  A – stan nawierzchni dobry

- klasa B – stan nawierzchni zadawalający, droga nie wymaga jeszcze remontu, natomiast pożądana jest częsta i systematyczna ocena stanu nawierzchni oraz w miarę możliwości powinno się wykonywać roboty prewencyjne

- klasa C – nawierzchnia  w stanie niezadowalającym  wymaga częstych remontów cząstkowych

- klasa D – nawierzchnia w stanie złym wymaga zaplanowanych odnów nawierzchni lub przebudowy.

Ocena stanu technicznego na dzień 30.09.2017 r. przedstawia się następująco:

Klasa A                   Klasa B                   Klasa C                 Klasa D

Zarząd Dróg Powiatowych posiada w utrzymaniu drogi o łącznej długości ponad 490 km z czego ponad 90% stanowią drogi o nawierzchni twardej bitumicznej. Utrzymanie tak dużej sieci dróg ulepszonych i doprowadzanie jej do stanu dobrego i zadowalającego wymaga bardzo dużych nakładów finansowych a sama jej poprawa rozłożona jest w czasie.

Ocena stanu dróg stanowiła podstawę do określenia potrzeb wykonania remontów i odnów najbardziej zużytych nawierzchni. Ich lokalizację oraz szacunkowy koszt robót przedstawiono w załączniku nr 2.

Dla części ciągów drogowych a szczególnie tych, które stanowią podstawowy układ komunikacyjny sama odnowa nawierzchni bez ewentualnego poszerzenia, budowy chodników, poprawy stanu odwodnienia czy wprowadzenia zmian w organizacji ruchu może być niecelowa i niezasadna.

Przedstawiony załącznik nr 3 określa potrzeby w zakresie przebudowy i modernizacji dróg wynikający z oceny nawierzchni. Załącznik uwzględnia również w całości potrzebę przebudowy wszystkich dróg o nawierzchni gruntowej.

Analiza obu załączników oraz porównanie ich z danymi z lat poprzednich pozwala na podtrzymanie opinii i wniosków z ubiegłego roku, tj.:

- stan dróg i obiektów drogowych ulega stałej i systematycznej poprawie co w następstwie skutkuje poprawą bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,

- przyjmowanie przez Radę Powiatu priorytetu dla modernizacji głównych ciągów drogowych wpływa znacząco na ocenę dróg,

- poprawa stanu dróg uzależniona głównie od przeznaczonych z budżetu powiatu  i pozyskiwanych zewnętrznych środków finansowych jest zbyt wolna,

- kontynuowanie bardzo korzystnej współpracy z gminami w zakresie budowy chodników i przebudowy dróg gruntowych,

- zwiększenie środków finansowych na odnowę dróg oraz zachowanie właściwych relacji w planowaniu robót remontowych i inwestycyjnych,

- stworzenie nowego systemu kategoryzacji dróg,

4. Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu.

Przebudowa, modernizacja dróg a zwłaszcza wykonanie nowej nawierzchni (wiążącej i ścieralnej) jest głównym czynnikiem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapewnia się w ten sposób odpowiednie spadki, równość podłużną i poprzeczną, szorstkość czy nośność nawierzchni oraz eliminuje

się zjawiska takie jak koleinowanie czy spękania. Przebudowa dróg w większości przypadków obejmuje także wykonanie nowych urządzeń odwadniających, wyprofilowanie poboczy oraz zapewnienie aktualizacji organizacji ruchu.

Zarząd Dróg Powiatowych w bieżącym roku (wraz z inwestycjami dwuletnimi 2016/2017) przebudował bądź jest aktualnie w trakcie przebudowy odcinki dróg o łącznej długości 9,714 km (fot. 1-10). oraz wykonał odnowy nawierzchni na odcinkach o długości 10,665 km (fot. 16-24).

Dużą uwagą obok stanu nawierzchni są zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu na drogach. Dążąc do jego poprawy m.in. w pasach  drogowych dróg powiatowych budowane są chodniki. Na 2017 rok zaplanowano budowę chodników o łącznej długości ponad 7,200 km (fot. 11-15)  z czego część została już wybudowana natomiast wykonanie pozostałych planowane jest do końca br.

W ramach poprawy bezpieczeństwa wymieniane jest sukcesywnie oznakowanie pionowe - w 2017 roku zakupiono ok. 410 szt. nowych znaków drogowych. Ponadto odnawiane jest istniejące w terenie oznakowanie poziome wraz z przejściami dla pieszych.

W bieżącym roku Zarząd Dróg Powiatowych kontynuował współpracę w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz monitorowania zdarzeń na drogach z Komendą Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim. Prowadzony jest m.in. rejestr wypadków drogowych w celu identyfikacji miejsc niebezpiecznych stwarzających zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Rejestr wypadków pozwala dokonać analizę miejsc w których miały one miejsce, tak by w końcowym etapie poprzez wdrożenie środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego doprowadzić do ich wyeliminowania.

Realizowane są także komisyjne wyjazdy w teren z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Wydział Ruchu Drogowego w celu rozpatrzenia naszych propozycji, wniosków Urzędów Gmin oraz mieszkańców dotyczących ewentualnych zmian w organizacji ruchu wpływających na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Powyżej działania pozawalają na wyciągniecie wniosku, iż liczba wypadków na drogach powiatowych w ostatnich latach przyjmuje tendencje malejącą.

5. Przykładowe zadana realizowane w bieżącym roku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W ul. Przemysłowa w Mińsku Mazowieckim

od km 0+900 do km 1+402,53 (w trakcie realizacji)

Fot. 1

Fot. 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew

od km 1+925 do km 3+200 (w trakcie realizacji)

Fot. 3

Fot. 4

Przebudowa drogi powiatowej nr 2243W Posiadały - Cegłów w msc. Cegłów (ul. Willowa)

od km 3+840 do km 4+590

Fot. 5

Przebudowa drogi nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny od km 13+210 do km 14+080

Fot. 6

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2252W Milew - gr. powiatu

na odc. od km 0+533 do km 1+354

Fot. 7

Przebudowa drogi powiatowej nr 2236W Dębe Małe - Transbór – Starogród

km 9+715,25 - 10+620,48

Fot. 8

Przebudowa drogi nr 2224W Stara Niedziałka - Mistów - Libertów

od km 0+000 do km 0+800

Fot. 9

Przebudowa drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Maz. - Wólka Czarnińska

od km 9+414 do km 10+419 - etap II

Fot. 10

Przebudowę drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Chobot wraz z budową chodnika

od km 3+100 do km 4+650 w msc. Kazimierów

Fot. 11

Przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 2+160 do km 3+415 (w trakcie realizacji)

,

Fot. 12

Przebudowa drogi powiatowej nr 2284W w msc. Sulejówek (ul. Asfaltowa)

od km 0+000 do km 1+257 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego

Fot. 13

Przebudowa drogi nr 2221W Dębe Wielkie - Górki - Poręby polegająca na budowie chodnika w msc. Dębe Wielkie ul. Kościelna od km 0+700 do km 1+607 (w trakcie realizacji)

Fot. 14

Przebudowa drogi nr 2226W Jakubów - Wiśniew - Kluki polegająca na budowie chodnika w msc. Rządza od km 2+650 do km 3+214

Fot. 15

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki - Strachomin – Borki, długości 500 mb – gm. Latowicz

Fot. 16

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2235W Redzyńskie - Laliny

długości 650 mb – gm. Latowicz

Fot. 17

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2244W Siennica - Łękawica - Cegłów, długości 980 mb – gm. Cegłów

Fot. 18

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2256W Wola Rafałowska - Guzew - Mała Wieś – Kuflew i nr 2257W Dąbrowa - Trojanów długości 1600 mb – gm. Mrozy

Fot. 19

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2222W ul. Sosnkowskiego

długości 345 mb – m. Mińsk Mazowiecki

Fot. 20

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2249W Kałuszyn - Garczyn Mały - Czarnogłów - Wiśniew, długości 800 mb – gm. Kałuszyn

Fot. 21

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2206W Dobre - Kąty Borucza - Krawcowizna, długości 650 mb – gm. Dobre

Fot. 22

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2218W Dębe Wielkie - Pustelnik - Helenów, długości 500 i 600 mb – gm. Dębe Wielkie i Stanisławów

Fot. 23

Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Halinów - Mrowiska - Chobot, długości 920 mb – gm. Halinów

Fot. 24

Zał. nr 2

II. POTRZEBY REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE REMONTÓW I ODNOWY DRÓG POWIATOWYCH

# ROK 2017

| L.p. | Gmina | Nr drogi – Nazwa | Pikietaż mb x szer | Ilość mb/m² | Szacunkowy koszt (zł) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Cegłów | Nr 2230W Mińsk Maz.- Cegłów-Mrozy | 14+025 – 15+975 1950 x 5,60 | 1.950 10.920 | 436.800 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 2. | Cegłów | Nr 2244W Siennica-Cegłów | 5+603 – 6+380 6+980 – 7+420 8+400 – 9+760 2577 x 5,50 | 2.577 14.173 | 566.920 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 3. | Cegłów | Nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew | 0+000 – 1+950 2+700 – 3+600 5+000 – 6+200 6+700 – 7+500 4850 x 5,50 | 4.850 26.675 | 1 067.000 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 4. | Cegłów Latowicz | Nr 2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal | 0+250 – 2+600 2350 x 5,00 | 2.350 11.750 | 470.000 | Wyrównanie naw. masą mineralno- bitumiczną i powierzchniowe utrwalenie. |
| 5. | Stanisławów | Nr4333W Papiernia-Stanisławów | 0+000 – 3+350 3350 x 6,00 | 3.350 20.100 | 804.000 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 6. | Dębe Wielkie Stanisławów | Nr 2218W Dębe Wielkie-Pustelnik | 1+073 – 6+000 4927 x 5,50 | 4.927 27.098 | 1083.920 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 7. | Dobre | Nr 2209W Radoszyna-Kobylanka-Walentów | 2+965 – 4+000 6+000 – 6+525 1560 x 5,50 | 1.560 8.580 | 343.200 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 8. | Dobre | Nr 2213W Rudzienko-Rakówiec | 2+800 – 3+500 700 x 5,50 | 0.700 3.850 | 154.000 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 9. | Dobre | Nr 2211W Dobre-Wólka Czarnogłowska | 0+000 – 0+675 675 x 5,50 | 0.675 3.712 | 148.500 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 10. | Dobre | Nr 2212W Jędrzejów-Jakubów-Dobre | 0+020 – 1+050 14+650 – 15+895 2275 x 6,50 | 2.275 14.787 | 591.480 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 11. | Dobre | Nr 2208W Radoszyna-Drop-Nojszew | 0+700 – 1+450 750 x 5,50 | 0.750 4.125 | 165.000 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 12. | Jakubów Kałuszyn | Nr 2250W Kałuszyn-Jakubów | 0+720 – 1+440 2+000 – 4+530 3250 x 5,50 | 3.250 17.875 | 715.000 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 13. | Jakubów Kałuszyn | Nr 2226W Jakubów-Wiśniew-Kluki | 0+000 – 0+800 1+360 – 2+600 5+600 – 7+400 8+800 – 9+500 4440 x 5,20 | 4.440 23.088 | 923.520 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 14. | Dobre | Nr 2207W Dobre-Rynia | 0+700 – 2+400 1700 x 5,00 | 1.700 8.500 | 255.000 | Wyrównanie naw. masą mineralno- bitumiczną i powierzchniowe utrwalenie. |
| 15. | Latowicz | Nr 2232W Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn | 0+142 – 0+850 1+470 – 4+377 3615 x 5,10 | 3.615 18.437 | 737.460 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 16. | Latowicz | Nr 2233W Rozstanki-Strachomin | 0+000 – 2+440 2440 x 5,00 | 2.440 12.200 | 488.000 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną |
| 17. | Latowicz | Nr 2238W Wielgolas-Chyżyny | 0+750 – 1+566 816 x 5,50 | 0.816 4.488 | 134.640 | Wyrównanie naw. masą mineralno- bitumiczną i powierzchniowe utrwalenie. |
| 18. | Latowicz | Nr 2237W Borówek-Budy Wielgoleskie | 1+540 – 3+220 1680 x 5,10 | 1.680 8.568 | 342.720 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną |
| 19. | Latowicz | Nr 2235W Redzyńskie-Laliny | 2+800 – 4+675 1875 x 5,50 | 1.875 10.312 | 412.480 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną |
| 20. | Mrozy | Nr 2255W Mrozy-Topór-Lipiny | 2+800 – 3+700 7+390 – 8+750 9+450 – 10+560 14+485 – 17+730 6615 x 5,50 | 6.615 36.382 | 1455.280 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 21. | Mińsk Maz. Dębe Wielkie | Nr 2219W Arynów-Cyganka-Cięciwa | 0+200 – 0+700 1+900 – 2+242 5+200 – 6+800 2442 x 5,50 | 2.442 13.431 | 537.240 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 22. | Dębe Wielkie | Nr 2222W Dębe Wielkie-Chrośla-Kędzierak | 6+130 – 6+660 530 x 5,50 | 0.530 2.915 |  | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 23. | Mrozy | Nr 2259W Jeruzal-Dębowce | 7+150 – 7+526 376 x 5,50 | 0.376 2.068 | 82.720 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 24. | Kałuszyn | Nr 2249W Kałuszyn-Czarnogłów-Wiśniew | 3+000 – 5+200 5+900 – 6+200 6+500 – 9+890 6490 x 5,50 | 6.490 35.695 | 1427.800 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 25. | Kałuszyn | Nr 2254W Groszki Stare-Skruda-Grodzisk | 0+000 – 1+000 2+400 – 5+000 3600 x 5,50 | 3.600 19.800 | 792.000 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 26. | Kałuszyn | Nr 2247W Kałuszyn-Roguszyn | 0+780 – 2+750 1970 x 5,00 | 1.970 9,850 | 394.000 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 27. | Kałuszyn | Nr 2251W Kałuszyn-Milew-Falbogi | 0+400 – 4+200 3800 x 5,50 | 3.800 20.900 | 836.000 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 28. | Jakubów | Nr 2225W Mistów-Jakubów | 0+500 – 2+054 3+470 – 3+750 1834 x 5,50 | 1.834 10.087 | 403.348 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 29. | Jakubów | Nr 2224W Niedziałka-Mistów-Ludwinów | 5+400 – 7+000 1600 x 5,00 | 1.600 8.800 | 352.000 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 30. | Mrozy | Nr 2256W Wola Rafałowska-Guzew-Kuflew | 3+900 – 6+245 6+800 – 7+800 8+200 – 8+550 9+000 – 9+795 4490 x 5,00 | 4.490 22.450 | 673.500 | Wyrównanie naw. masą mineralno- bitumiczną i powierzchniowe utrwalenie. |
| 31. | Mrozy | Nr 2257W Dąbrowa – Trojanów | 1+104 – 2+604 1500 x 5,50 | 1.500 8.250 | 330.000 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 32. | Siennica | Nr 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska | 0+000 – 4+410 4410 x 5,50 | 4.410 24.255 | 970.200 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 33 | Siennica | Nr 2738W gr. pow-Siennica-DW 802 | 5+580 – 5+980 400 x 6,00 | 0.400 2.400 | 96.000 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| 34. | Siennica | Nr 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew | 3+65 0 – 6+871 3221 x 5,50 | 3.221 17.715 | 708.620 | Odnowa naw. masą mineralno- bitumiczną. |
| OGÓŁEM: 83,8 km 17,8 mln zł |  |

Zał. nr 3

III. POTRZEBY REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG POWIATOWYCH

# Rok 2017

| L.p. | Gmina | Nr drogi - Przebieg | Pikietaż [km] | Ilość [mb] | Szacunkowy koszt [tys.zł] | Rodzaj nawierzchni /długość [mb] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Mińsk Maz. Cegłów | Nr 2230W Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy | 4+327 ÷ 5+396 8+520 ÷ 11+560 11+977 ÷ 14+035 | 1.069 3.040 2.058 | 2.310 10.215 4.642 | bitumiczna / 6.167 |
| 2 | Mrozy | Nr 2231W Latowicz-Kałuszyn | 9+800 ÷ 10+480 | 0.680 | 1.500 | bitumiczna / 0.680 |
| 3 | Siennica, Cegłów | Nr 2242W Stara Wieś-Kuflew | 1+925 ÷ 3+650 | 1.725 | 4.133 | bitumiczna / 5.196 |
| 4 | m. Mińsk Mazowiecki | Nr 2223W ul. Jasna | 0+000 ÷ 0+774 | 0.774 | 2.000 | bitumiczna / 0.774 |
| 5 | m. i gm. Halinów | Nr 4318W Okuniew-Halinów-Brzeziny | 3+295 ÷ 4+695 | 1.400 | 2.000 | bitumiczna / 1.400 |
| 6 | Halinów | Nr 2202W Stary Konik-Mrowiska-Chobot | 3+100 ÷ 7+993 | 4.893 | 3.500 | bitumiczna / 4.893 |
| 7 | Halinów | Nr 2204W Halinów – Krzewina – Desno | 0+440 ÷ 1+283 | 0.843 | 2.353 | bitumiczna / 1.283 |
| 8 | Stanisławów, Dobre | Nr 2214W Stanisławów-Mlęcin-Kamionka | 2+450 ÷ 3+000 5+561 ÷ 7+960 10+300 ÷ 13+430 | 0.550 2.399 3.130 | 0.500 4.220 3.000 | bitumiczna / 0.550 gruntowa / 2.399 ulepszona / 3.130 |
| 9 | Mińsk Maz. | Nr 2748W gr. powiatu (Józefów) – DK 50 | 4+122 ÷ 5+744 | 1.622 | 1.557 | bitumiczna / 1.652 |
| 10 | Latowicz | Nr 2232W Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn | 0+227 ÷ 0+880 | 0.653 | 1.000 | bitumiczna / 0.653 |
| 11 | Latowicz | Nr 2239W Wielgolas-Kamionka | 0+020 ÷ 0+955 | 0.935 | 1.451 | bitumiczna / 0.935 |
| 12 | Dębe Wielkie, Mińsk Maz. | Nr 2222W Dębe Wiekie-Chrośla- Kędzierak | 9+345 ÷ 10+943 | 1.598 | 2.135 | gruntowa / 1.598 |
| 13 | Jakubów, Stanisławów | Nr 2224W Niedziałka-Mistów-Libertów | 8+576 ÷ 10+769 | 2.193 | 3.249 | gruntowa / 2.193 |
| 14 | Latowicz | Nr 1316W Parysów-Latowicz | 5+640 ÷ 7+110 | 1.470 | 2.500 | gruntowa / 1.470 |
| 15 | Stanisławów | Nr 4333W Stanisławów-Papiernia | 4+259 ÷ 5+000 | 0.741 | 0.700 | gruntowa / 0.741 |
| 16 | Stanisławów | Nr 2216W Pustelnik-Zawiesiuchy- Poświętne | 3+300 ÷ 6+700 | 3.400 | 3.400 | gruntowa / 3.400 |
| 17 | Siennica | Nr 2236W Dębe Małe-Starogród | 5+450 ÷ 9+105 | 3.655 | 4.000 | gruntowa / 3.655 |
| 18 | Dębe Wielkie | Nr 2219W Arynów-Cyganka do dr.2203W | 6+750 ÷ 9+756 | 3.006 | 3.000 | gruntowa / 3.006 |
| 19 | Dębe Wielkie, Halinów | Nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno | 3+885 ÷ 6+757 | 2.872 | 2.453 | gruntowa / 2.872 |
| 20 | Halinów | Nr 2707W Gr.powiatu-Wielgolas Duchnowski | 0+700 ÷ 3+636 | 2.936 | 3.000 | gruntowa / 2.936 |
| 21 | Dobre | Nr 2206W Dobre-Kąty Borucza- Krawcowizna | 3+795 ÷ 7+638 | 3.843 | 5.721 | gruntowa /3.843 |
| 22 | Dobre | Nr 2213W Rudzienko-Rakówiec- Gęsianka | 3+613 ÷ 4+650 5+610 ÷ 6+300 | 1.727 | 1.500 | gruntowa / 1.727 |
| 23 | Cegłów | Nr 2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn | 5+550 ÷ 7+820 | 2.270 | 2.300 | gruntowa / 2.270 |
| 24 | Halinów | Nr 2204W Halinów-Krzewina-Desno | 4+095 ÷ 4+310 | 0.215 | 0.300 | gruntowa / 0.215 |
| 25 | Dobre | Nr 2208W Radoszyna-Drop-gr. powiatu | 8+200 ÷ 9+620 | 1.420 | 1.420 | gruntowa /1.420 |
| 26 | Latowicz | Nr 2240W Kiczki-Kamionka-Wymyśle | 0+000 ÷ 1+900 | 1.900 | 2.000 | gruntowa / 1.900 |
| 27 | Siennica Mińsk Maz. | Nr 2245W Nowa Pogorzel-Grzebowilk- Grębiszew | 3+030 ÷ 3+300 3+300 ÷ 5+400 | 0.270 2.100 | 3.000 | ulepszona / 0.270 gruntowa / 2.100 |
| 28 | Kałuszyn | Nr 4247W gr. powiatu-do drogi powiatowej nr 2249W | 4+300 ÷ 5+115 | 0.815 | 1.200 | gruntowa / 0.815 |
| 29 | Kałuszyn | Nr 2253W Groszki Stare-Sinołęka | 2+414 ÷ 3+085 | 0.671 | 0.700 | gruntowa / 0.671 |
| Przebudowa i modernizacja dróg o naw. bitumicznej : 25,1 km / 37,1 mln zł.,- Przebudowa i modernizacja dróg o naw. gruntowej i ulepszonej: 42,7 km / 49,8 mln zł.,- ………………………………… OGÓŁEM: 67,8 km / 86,9 mln zł.,- |

Zał. nr 4

IV. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Drugim najważniejszym kryterium w ocenie stanu dróg jest stan drogowych obiektów inżynieryjnych w tym głównie obiektów mostowych.

Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązany jest jako zarządca użytkować obiekty oraz okresowo dokonywać kontroli zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego.

W tym działaniu pomocny jest przyjęty w skali ogólnopolskiej dla potrzeb krajowych tzw. System Gospodarki Mostowej.

Obejmuje on w swoim zakresie w szczególności:

- Utrzymanie – całokształt działań technicznych i organizacyjnych zapewniający właściwy poziom przydatności użytkowej i odpowiedni stan techniczny obiektu mostowego.

- Bieżące utrzymanie obiektów mostowych – roboty porządkowe, konserwacyjne remonty wykonywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, zabezpieczenia konstrukcji i zachowania estetyki obiektu i jego otoczenia.

- Przegląd bieżący – lustracja dokonywana w ramach objazdów patrolowych sieci drogowej w celu stwierdzenia zagrożeń bezpieczeństwa ruchu po obiekcie i przekazania informacji odpowiednim służbom.

- Przegląd podstawowy – oględziny dokonywane raz w roku w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu i określenia warunków bezpiecznej eksploatacji oraz potrzeb i zakresu niezbędnych robót bieżącego utrzymania obiektu. Przeprowadza się dokumentację fotograficzną obiektu.

Wynikiem przeglądu podstawowego wykonanego w bieżącym roku jest „wykaz i stan obiektów mostowych w Powiecie Mińskim – stan na dzień 30.09.2017 r.” Przy przeglądzie ocenie podlegają części składowe mostu (przyczółki, ustroje niosące), wyposażenie mostu i otoczenie.

Średnia ocena z przeglądu obiektów wg SGM wynosi 3,60. Jest to stan pośredni pomiędzy zadowalającym a niepokojącym.

Na podstawie analizy stanu poszczególnych obiektów stwierdzono potrzebę:

- przebudowy 4 obiektów

- modernizacji 13 obiektów

- remontów 6 obiektów

W okresie działalności ZDP wybudowanych zostało 5 nowych obiektów mostowych w miejscu rozebranych istniejących oraz przebudowanych 10 obiektów.

Stan  obiektów mostowych na dzień 30.09.2017 r.

stan dobry           do przebudowy   do modernizacji   do remontu

W bieżącym roku przebudowywany jest most w miejscowości Mińsk Mazowiecki  na ulicy Budowlanej w ciągu drogi powiatowej nr 2277W . Obiekt mostowy o ustroju jednoprzęsłowym swobodnie podparty na przyczółkach z belek prefabrykowanych został dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów pod kątem trwałości i funkcjonalności oraz nośności – klasa „B” wg. PN-85/S-10030. Projekt przebudowy obiektu obejmuje jednostronne poszerzenie obiektu o 4 dźwigary stalowe od strony parku. Obiekt dzięki temu zostanie wyposażony w ścieżkę rowerową szerokości 2 metrów oraz chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 metra.

Jednocześnie wymagane jest podjęcie konsekwentnych działań mających na celu zapewnienie zabiegów utrzymaniowych i konserwacyjnych poprzez usuwanie źródeł potencjalnego zagrożenia korozyjnego, drobne naprawy, czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych, uszczelnianie konstrukcji betonowych. Przy właściwym utrzymaniu można by odsunąć w czasie konieczność droższych zabiegów rekonstrukcyjnych.

W ocenie stanu dróg należy także uwzględnić potrzeby związane z przebudową przepustów pod drogami. Są one kompleksowo wymieniane w szczególności przy przebudowach dróg oraz w przypadkach wystąpienia uszkodzeń. Na ogólną ich ilość wynoszącą 509 sztuk, większość z nich nie jest wystarczająco wytrzymała do przeniesienia zwiększonego ruchu w szczególności samochodów ciężarowych.

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2277W na ul. Budowlanej

w Mińsku Mazowieckim wraz z dojazdem (w trakcie realizacji)

Fot. 25

Fot. 26

Fot. 27

Dojazd do mostu – ul. Budowlana

Fot. 28

WYKAZ I STAN OBIEKTÓW MOSTOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM - STAN NA DZIEŃ 30.09.2017R.                                       Zał. Nr 4

| Nr obiektu Miejscowość | Nr dr. Pikiet. | Nasypy skarpy | Jezdnia chodniki | Poręcze bariery | Belki podpor. | Urządz. odwadn. | Izolacja pomostu | Konstrpom. pomostu | Dźwigary główne | Łożyska | Urządz. dylatac | Przyczółki Fundamenty | Filary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. CEGŁÓW | 2229W 5+150 | Elem. Bet. 5 5 | Asfalt 4- 3 | Stalowa z płaskown. 5 | Do napr. 3 3 3 33333 333 3 | - | Do napr. 2 | Żelb. 3 3 | Belki - 8 szt. stalowe 4 | - | - | Stan dobry 4 | - |
| 2. MIENIA | 2230W 9+440 | Beton Gr. 3- | Asfalt 4- | Sł.bet+rurki st. +bariera 3 | Do napr. 3 | - | Do napr. 2 | - | Płyta żelbetowa 3 | - | - | Podmyty przycz. 2 | - |
| 3. KICZKI | 2241W 2+750 | Beton 2 | Asfalt 4 | Sł.bet.+rurki stal. 3 | Do napr. 3 | - | Do napr. 2 | - | Płyta żelbetowa 3- | - | - | Stan śr. 3- 3- | - |
| 4. HUTNIA (Górki) | 2221W 2+950 | Grunt 3 | Asfalt 4 | Sł.bet.+rurki stal. 3 | Do napr. 3 | - | Do napr. 2 | - | Płyta żelbetowa 3 | - | - | Stan dobry 4 | St. śr. 3 4444444444444 4 4 |
| 5. RUDA | 2222W 4+100 | Beton 4- 44- 5 | Asfalt. Ch.bet. 5 | Stalowa Barierop. 5 | St. Dobry 5 | Stan dobry 4 4 | Dobra 5 | Żelb. 4 | Belki 5 szt. żelbetowe 4 | - | Do naprawy | Stan śr. Pękn. 3 | St.db. 4 44444 4 |
| 6. PIWKI | 2209W 1+850 | Bet.Gr..Kam. 4 | Asfalt 4 | Stalowa z ceownika 3 | Do napr. 3 | - | Do napr. 2 | - | Belki „Gromnik” brak otuliny 3 3 | - | - | Stan dobry 4 | - |
| 7. CZARNOGŁÓW | 2249W 16+900 | Beton 3- | Asfalt Korzenie 3 | Betonowe niskie murki 2 | Do napr. 3- | - | Do napr. 2 | - | Płyta żelbetowa 3 | - | - | Stan śr. 3 | - |
| 8. WÓLKA CZARNOGŁOWSKA CZCZCZCZCCCCCCZARNOCZARNOGŁOWSKA | 2249W 18+800 | Beton+ grunt 3 | Asfalt 4- | Sł.bet+rurki stal. 3 | Do napr. 3 | - | Dobra 5 | - | Płyta Żelbetowa 4 | - | - | Podmyty przycz. 2 | - |
| 9. RZĄDZA | 2226W 3+700 | Stożki 4szt. 4 4- 4- | Asfalt 3- | Sł.bet+rurki stal. 3 | Do napr. 3 | - | Do napr. 2 | Żelb. 3 | Belki 6 szt. stalowe 3 | 12 szt. Stal. 2 | - | Stan śr. 3- | - |
| 10. WALISKA | 2231W 4+100 | Stożki 4szt 4 4 | Asfalt 5 | Barieroporęcz 5 | Dobre 5 | - | Dobra 5 | - | Płyta żelbetowa 4 | - | - | Stan dobry 4 | - |
| 11. STAWEK | 2231W 6+554 | Stożki 4szt 4- 4- | Asfalt 4- | Barieroporęcz 5 | Dobre 5 | - | Dobra 5 | - | Płyta żelbetowa 4 | - | - | Stan dobry 4 | - |
| 12. LATOWICZ | 2232W 1+400 | Stożki 2+gr. 3 3+ | Asfalt 3 | Sł.bet.+rurki stal. 3 | Do napr. 3 | - | Dobra 5 | Żelb. 4 | Belki 5 szt. żelbetowe 3 4 | - | - | Stan niepok. Rysy. 2 3 | - |
| 13. DĄBRÓWKA | 2232W 1+900 | Beton 3- 3- | Asfalt, brak chodn. 4 | Sł.bet.+rurki stal. 3 | Do napr. 3 -3 | - | Do napr. 2 | - | Płyta żelbetowa 3 | - | - | Podmyty przycz. 2 2 | - |
| 14. STRACHOMIN | 2233W 3+948 | Stożki 4szt. 4- 4 | Asfalt 3 | Sł.bet.+rurki stal. 3- | Do napr. 3- 3- | - | Do napr. 2 | Żelb. 3- | Belki stalowe-6szt Korozja 3- 3 | 12 szt Stal. 2 2 | - | Stan śr. 3 | - |
| 15. DĘBE MAŁE | 2236W 2+354 | Grunt 3 | Asfalt 3- | Stalowe z kątown. 3 | Do napr. 3 | - | Do napr. 2 | Żelb 3- | Belki stalowe 4 szt. 4- 4 44 4 | 8 szt Stal 3 | - | Stan niepok. Rysy 2 4 4 | - |
| 16. BUDZISKA | 1316W 6+710 | Grunt 2 | Asfalt, brak chodn. 3- | Sł.bet.+rurki stal. 3 | Do napr. 3 | - | Do napr. 2 | - | Płyta żelbetowa 3- | - | - | Płyty zasiekowe 3 3 | - |
| 17. WYMYŚLE rz. Jemielna | 1316W 10+310 | Grunt 3 | Asfalt 4 3- | Sł.bet.+rurki stal. 3- | Do napr. 3 | - | Do napr. 2 | - | Belki "Kujan" 3- | - | - | Podm.przycz. Odsł.skrzyd. 2 22 3 | - |
| 18. WYMYŚLE rz. Świder | 1316W 10+610 | Stożki 5 | Asfalt 5 | Barieroporęcz 5 | St dobry 5 | Stan dobry 5 | Dobra 5 | 5 | Belki żelbetowe 4 szt. 5 | 8 szt. Stal 3 | - | Stan dobry (graffiti) 4 | - |
| 19. PODRUDZIE | 2222W 9+043 | Stożki 4szt. 3 33333333++3 333333333+3+ | Asfalt Doj.żwir. 3- 33- | Sł.bet.+rurki stal. 3 | Do napr. 3 | - | Do napr. 2 | Żelb. 3 | Belki żelbetowe 4 szt. 3 3 | 8 szt. Stal 2 | - | Stan śr. 3 | - |
| 20. MIŃSK MAZ. | 2227W 1+500 | Stożki 5 | Asfalt 5 | Barieroporęcz 5 | St.dobry 5 | Stan dobry 5 5 | Dobra 5 | - | Konstr. ramowa żelbetowa 5 5 | - | 5 | Stan dobry 5 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21. GĄG0LINA | 2738W 7+880 | Grunt 3- | Asfalt 4 | Barieroporęcz 5 | Dobre 5 | - | Do napr. 2 | - | Płyta żelbetowa 3 | - | - | Stan śr. Odsł. Skrzydło 3 | - |
| 22. STAROGRÓD | 2246W 6+800 | Stożki 4szt. 5 | Asfalt 5 | Barieroporęcz 5 | Dobre 5 | Stan dobry 5 | Dobra 5 | - | Belki "Gromnik" 4 | - | - | Stan dobry 4 | St.db. 4 |
| 23. DŁUŻEW | 2739W 10+090 | Stożki 4szt. 4- | Kostka gran. 3 | Sł.bet.+rurki stalowe 3 | Do napr. 3 | BRAK 4 szt. 0 | Do napr. 2 | Żelb. 3 | Belki żelbetowe 5 szt 3- 3 | 10 szt. Stal 2 | - | Stan niepok. Rysy 2 3- | - |
| 24. GĘSIANKA | 2214W 5+700 | Grunt 4 | Asfalt 5 | Barieroporęcz 5 | Dobre 5 | - | Dobra 5 | - | Płyta żelbetowa 4 | - | - | Stan dobry 4 | - |
| 25. OŁDAKOWIZNA | 4333W 4+250 | Beton+ Grunt 3 4 | Asfalt 4 | Barieroporęcz 4 | Dobre 4 | Dobre 4 | Dobra 5 | Żelb. 4 | Belki „CZDP" 4 szt 4 | 8 szt. Stal 4 | Dobre 4 | Podmyty Przycz. 2 4- | - |
| 26. PUSTELNIK | 2218W 8+500 | Beton 3- | Asfalt 4 | Sł.bet.+rurki 3 3 3 | Do napr. 3 | - | Dobra 5 | - | Płyta żelbetowa 4- | - | - | Stan dobry 4 | - |
| 27. CZARNA | 2223W 7+031 | Beton+ grunt 3 | Asfalt 4 | Sł.bet+rurki 3 3 3 3 3 | Do napr. 3 | - | Do napr. 2 | - | Płyta żelbetowa Zacieki 2 | - | - | Stan niepok. Rysy 3- 3 | - |
| 28. OLSZEWICE | 2231W 20+100 | Stożki 4 szt 4 | Asfalt 4 | Barieroporęcz 5 | Dobre 5 | - | Dobra 5 | - | Płyta żelbetowa 5 | - | Dobre 5 | Stan dobry 5 | - |
| 29. GOŁĘBIÓWKA | 2254W 4+450 | Grunt 2 | Asfalt, brak I str.naw. 3- | Sł.bet+rurki stalowe 3 | Do napr. 3 | - | Do napr. 2 | - | Płyta żelbetowa Korozja, zac. 3- 3- | - | - | Stan niepok. Rysy 3- 3 | - |
| 30. PORZEWNICA | 2255W 8+100 | Grunt 2 | Asfalt 3 | Sł.bet+rurki stalowe 3 | Do napr. 3 | - | Do napr. 2 | - | Płyta żelbetowa Korozja, zac.(2) 3- 3- 3- 3- 333333-3- | - | - | Stan niepok. Rysy 3- 3 3 3 4 | - |
| 31. 0KUNIEW rz. Zonza | 4318W 0+958 | Stożki 4 | Asfalt 4 5 5 | Barieroporęcz 5 | Dobre 4 | Uszkodz 3 | Dobra 5 | - | Płyta żelbetowa 5 | - | - | Stan dobry 4 | - |
| 32. OKUNIEW rz. Długa | 4318W 1+730 | Stożki 4- | Asfalt 5 | Barieroporęcz 5 | Dobre 5 | Uszkodz 3 | Dobra 5 55 | - | Płyta żelbetowa 5 | - | - | Stan dobry 4 | - |
| 33.DŁUGA KOŚCIELNA - stawy stawach | 2202W 3+074 | Nasypy 4 | Asfalt 5 | Barieroporęcz 5 | Dobre 5 | - | Dobra 5 | Żelb. 5 | Belki strunobeton „T” -10szt 5 5 | 6 szt Elast. 5 | Dobre 5 5 | Stan dobry 5 | - |
| 34. CISIE | 2203W 2+410 | Grunt 2 | Asfalt 3 | Barieroporęcz 4- | Do napr. 3 | - | Do napr. 2 | - | Płyta żelbetowa do naprawy 3- 3- | - | - | Pęknięte skrzyd. 2 | - |
| 35. HALINÓW ul. 3Maja | 2204W 0+530 | Grunt 3 | Asfalt 3 | Barieroporęcz 5 | Do napr. 3 | - | Do napr 2 | - | Płyta żelbetowa do napr. 3- 3- | - | - | Stan śr. 3 | - |
| 36. HALINÓW ul. Powst. Styczn. | 2205W 0+825 | Stożki 4.szt. 4 | Asfalt 5 | Barieroporęcz 5 | St. dobry 4 | Uszkodz 3 | Dobra 5 | - | Płyta żelbetowa 5 | - | - | Stan dobry (graffiti) 4 | - |
| 37. WIELGOLAS DUCHNOWSKI-tymcz. | 2707W 4+880 | Grunt 3- 3- | Asfalt 3- | Rurki stalowe 3- | Drewno 3 | - | Do napr. 2 | Drewn. 3 3 | Belki stalowe-3szt Korozja 3- 3 | - | - | Kamień 3 | - |
| 38. KAŁUSZYN ul. Zawoda | 2250W 0+300 | Stożki 4 | Asfalt 5 | Barieroporęcz 5 | Dobre 5 | - | Dobra 5 5 | - | Płyta żelbetowa 5 | - | - | Stan dobry 5 | - |
| 39. MIŃSK MAZ. PRZEBUDOWA | 2277W 0+050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryteria oceny stanu technicznego obiektów mostowych:

5 - stan odpowiedni, bez uszkodzeń możliwych do stwierdzenia w tym przeglądzie

4 - stan zadawalający, zanieczyszczenia i początkujące powstawanie widocznych uszkodzeń.                                       0- awaryjny, uległ zniszczeniu lub przestał istnieć

3 - stan niepokojący, uszkodzenia wpływające na trwałość, wymagane podjęcie naprawy.                          Średnia ocena z przeglądów podstawowych wykonanych w II i III kwartale 2017r wynosi 3,60      -

2 - stan niedostateczny, uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy.                                                            przeglądy przeprowadziła inż. Ilona Bogusz

1- stan przedawaryjny, wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową

Zał. nr 6

## VI. POTRZEBY PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI I REMONTÓW OBIEKTÓW  MOSTOWYCH  NA  DROGACH  POWIATOWYCH

| Lp | Gmina | Nr drogi - miejscowość | Pikietaż | Długość obiektu | Rodzaj obiektu | Szacunk. Koszt tys./zł | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cegłów | Nr 2230W - Mienia | 9+440 | 7,50 m | Most Żelbetowy 1 przęsł. - płyta | 450.- | Remont |
| 2 | Cegłów | Nr 2241W - Kiczki | 2+750 | 7,70 m | Most Żelbetowy 1 przęsłowy – płyta | 800.- | Modernizacja |
| 3 | Dębe Wielkie | Nr 2221W – Hutnia (Górki) | 2+950 | 16,60 m | Most Żelbetowy 2 przęsłowy - płyta | 1200.- | Modernizacja |
| 4 | Dobre | Nr 2209W - Piwki | 1+850 | 12,00 m | Most Beton sprężony 1 przęsłowy - belki „GROMNIK” | 1000.- | Modernizacja |
| 5 | Dobre | Nr 2249W – Czarnogłów | 16+900 | 6,50 m | Most Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta | 700.- | Modernizacja |
| 6 | Dobre | Nr 2249W – Wólka Czarnogłowska | 18+800 | 7,50 m | Most Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta | 450- | Remont |
| 7 | Jakubów | Nr 2226W - Rządza | 3+700 | 11,00 m | Most Stalowy 1 przęsł. – belki 6 szt | 860.- | Modernizacja |
| 8. | Latowicz | Nr 2232W - Latowicz | 1+400 | 10,60 m | Most Żelbetowy 1 przęsł. – belki 5 szt | 860.- | Modernizacja |

| 9 | Latowicz | Nr 2232W - Dąbrówka | 1+900 | 7,50 m | Most Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta | 800.- | Remont |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Latowicz | Nr 2233W - Strachomin | 3+948 | 12,30 m | Most Stalowy 1 przęsł. – belki 6 szt | 1000.- | Modernizacja |
| 11 | Latowicz | Nr 2236W – Dębe Małe | 2+350 | 13,10 m | Most Stalowy 1 przęsł. – belki 4 szt | 700.- | Remont |
| 12 | Latowicz | Nr 1316W - Budziska | 6+710 | 5,70 m | Most Żelbetowy 1 przęsł. – płyta | 700.- | Modernizacja |
| 13 | Latowicz | Nr 1316W - Wymyśle | 10+310 | 8,60 m | Most Bet. sprężony – belki ”KUJAN” | 1000.- | Modernizacja |
| 14 | Mińsk Maz. | Nr 2222W - Podrudzie | 9+043 | 12,40 m | Most Żelbetowy 1 przęsł. – belki 4 szt | 1400.- | Modernizacja |
| 15 | Siennica | Nr 2738W - Gągolina | 7+880 | 5,30 m | Most Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta | 350.- | Remont |
| 16 | Siennica | Nr 2739W - Dłużew | 10+090 | 17,20 mb | Most Żelbetowy 1 przęsł.- belki 5 szt | 1000.- | Modernizacja |
| 17 | Stanisławów | Nr 2218W - Pustelnik | 8+500 | 8,70 m | Most Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta | 500.- | Remont |
| 18 | Stanisławów | Nr 2223W - Czarna | 7+031 | 10,10 m | Most Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta | 860.- | Modernizacja |

| 19 | Kałuszyn | Nr 2254W - Gołębiówka | 4+450 | 6,40 m | Most Żelbetowy 1 przęsłowy- płyta | 1200.- | Przebudowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Mrozy | Nr 2255W - Porzewnica | 8+100 | 10,90 m | Most Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta | 1200.- | Przebudowa |
| 21 | Halinów | Nr 2203W - Cisie | 2+410 | 6,20 m | Most Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta | 700.- | Modernizacja |
| 22 | Halinów | Nr 2204W – Halinów ul. 3 Maja | 0+530 | 7,40 m | Most Żelbetowy 1 przęsłowy - płyta | 1000.- | Przebudowa |
| 23 | Halinów | Nr 2707W – Wielgolas Duchnowski | 4+880 | 14,00 m | Most tymczasowy Stalowy 1 przęsł. – belki 3 szt | 2000.- | Przebudowa |
| Remont: 6 szt = 3.250.- tys. zł Modernizacja: 13 szt = 12.080.- tys. zł Przebudowa: 4 szt = 5.400.- tys. zł Ogółem: 24 szt = 20.730.- tys. zł |

Zał. Nr 7

##### W Y P A D K I

na drogach powiatowych  w latach 1999 - 2017

| Rok | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Stan na 31.08.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| drogi miejskie | -- | -- | 25 | 19 | 33 | 17 | 21 | 20 | 40 | 19 | 11 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 27 | 5 | 3 |
| drogi zamiejskie | -- | -- | 53 | 62 | 53 | 39 | 39 | 39 | 77 | 69 | 58 | 56 | 45 | 35 | 39 | 23 | 4 | 23 | 13 |
| RAZEM | 76 | 97 | 78 | 81 | 86 | 56 | 60 | 59 | 117 | 88 | 69 | 65 | 54 | 39 | 45 | 33 | 31 | 28 | 16 |

Sporządziła:

Elżbieta Zgódka

ZESTAWIENIE WYPADKÓW  NA  DROGACH POWIATOWYCH MIEJSKICH I ZAMIEJSKICH W 2017 r. (stan na 31.08.2017 r.)

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | Czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4318W | Okuniew – Halinów - Brzeziny | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | 2202W | Stary Konik - Halinów - Chobot |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | 2212W | Jędrzejów - Jakubów - Dobre |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2219W | Arynów - Cyganka - Cięciwa |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2222W | Dębe Wielkie - Chrośla - Kędzierak |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | 2227W | Mińsk Maz - Niedziałka - Jakubów | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2229W | Jędrzejów - Cegłów - Kuflew |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 2231W | Latowicz - Mrozy - Kałuszyn |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM 13 | 2 | 1 1 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |

Wypadki  na drogach miejskich   3:      Mińsk Maz                      -  2                         Kałuszyn            - 0                  Sulejówek              -        1

ul. Sosnkowskiego                  2                                                                                  ul. Szosowa                          1